(повна назва закладу)

# ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ  _______________________

(посада керівника і

_____________________________

найменування закладу)

_________________  № _________

(число, місяць, рік)

Інструкція з безпеки життєдіяльності №

при роботі з витяжною шафою в кабінеті хімії

1. Загальні положення

1.1. Дана  інструкція встановлює загальні вимоги безпеки при роботі з витяжною шафою. Вона може бути використана під час таких практичних та лабораторних робіт:

9кл. п.р. «Розв’язування експериментальних задач»;

л.д. «Кольорові реакції білків»;

11 кл. п.р. «Виявлення Гідрогенну, Карбону і Хлору в органічних речовинах»

« Розв’язування експериментальних задач»;

1.2. Хiмiчнi дослiди, що супроводжуються видiленням шкiдливих   газiв i пари, проводяться тiльки у витяжнiй шафi зi справно дiючою   вентиляцiєю.

1.3. Установленi у витяжнiй шафi прилади, у яких проводять   дослiди  з легкозаймистими або вибухонебезпечними речовинами, необхiдно обгороджувати з боку стулок шафи захисним екраном. Дослiди з такими речовинами виконує лише вчитель.

1.4. При виявленi небезпечностей на робочому мiсцi: несправнiсть шафи, приладiв та iнше, негайно повiдомити вчителя.

1.5. При роботi з витяжною шафою, можливi такi небезпечностi:

- хiмiчнi опiки;

- опiки вiдкритим полум'ям;

- отруєння;

- падiння предметiв, матерiалiв.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

Учнi повиннi:

2.1. Одягнути спецiальний одяг i засоби iндивiдуального захисту (гумовi рукавицi, захиснi окуляри тощо).

2.2. Перевiрити справнiсть витяжної шафи та вентиляцiї  яку вмикають не пiзнiше нiж за 15 хв. до початку роботи.

2.3. Ознайомитися iз змiстом лабораторної, практичної роботи та з правилами безпечного їх виконання.

3. Вимоги безпеки під час роботи

3.1. Обережно користуйтесь посудом, дотримуючись правил безпеки при роботі з лабораторним та склянним посудом.

3.2. Стулки витяжної шафи мають бути максимально зачиненими з невеликим зазором для тяги. Вiдчиняти їх дозволяється лише на час використання встановлених у шафi приладiв або в разi iншої потреби на висоту, зручну для роботи, але не бiльшу нiж половина висоти отвору.

3.3. Пiднятi стулки на час роботи у витяжнiй шафi закрiплюють за допомогою наявних для цього пристроїв.

3.4. Якщо витяжна шафа має кiлька стулок, то тi, якими не користуються, повиннi бути зачиненими. У разi порушення цього правила знижується ефективнiсть вентиляцiї.

3.5. Для запобiгання проникнення шкiдливих газiв i пари з витяжної шафи в примiщення кабiнету, вентиляцiю треба вiдрегулювати так, щоб у шафi утворювалося невелике розрiдження.

3.6. Обережно користуйтесь посудом, дотримуючись правил безпеки при роботі з лабораторним та склянним посудом.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Прибрати своє робоче мiсце у вiдповiдностi до вказiвок вчителя.

4.2. Зняти спецiальний одяг та привести себе порядок.

4.3. Вимити з милом руки.

4.4. Вимкнути освiтлення.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. У випадку  аварiйної ситуацiї негайно повiдомити  вчителя,   чи завiдуючого кабiнетом та виконати наступнi дiї:

- у разi вiдключення електроенергiї, термiново вимкнути все  електрообладнання, яке знаходиться на робочому мiсцi;

- у разi витiкання газу в газовому пальнику чи з'єднаннях   перекрити кран i  повiдомити вчителя.

- у разi аварiї в системi водопостачання чи каналiзацiї  необхiдно термiново перекрити крани водопостачання i повiдомити  вчителя;

- у разi виникнення пожежi (чи загоряння) необхiдно вжити  заходiв щодо її гасiння, негайно повiдомити вчителя та приступити  до лiквiдацiї пожежi згiдно з дiючою в закладi iнструкцiєю з  пожежної безпеки;

- у разi травмування учня, необхiдно повiдомити про це  вчителя та за його вказiвкою надати потерпiлому першу долiкарську  допомогу i якнайшвидше вiдправити його до медпункту.

Розроблено:

Вчитель хімії                                                   ________________________

(підпис, ПІП )

Узгоджено:

Спеціаліст служби охорони праці,

безпеки життєдіяльності, або

заступник директора,

що відповідає за організацію питань

з безпеки життєдіяльності                             __________________________

(підпис, ПІП)

Інструкцію отримав(ла)

і з її змістом ознайомлений(на)                  __________________________

(підпис,ПІП)